## Slide 1: 使用樹梅派和電容式觸摸開TTP223B 和新率感測器MAX30102做出類似GOOGLE小恐龍遊戲

## Slide 2: 遊戲設計：
設計一個類似於 Google 小恐龍遊戲的遊戲場景，可以是一條無盡的道路，有障礙物出現。
使用電容式觸摸開關，當觸摸開關被觸發時，讓遊戲角色跳躍。
使用心率感測器MAX30102監測玩家的心率，根據心率調整遊戲難度或速度。
可以根據需要和喜好進行擴展和改進。例如，你可以添加音效、動畫效果、多個難度級別或多個遊戲模式等功能。

## Slide 3: 遊戲邏輯：
玩家角色在遊戲場景中移動，通過跳來避開障礙物。
隨著遊戲的進行，障礙物的速度可能會增加，或者障礙物的類型會變化，使遊戲更具挑戰性。
如果玩家碰到障礙物，遊戲結束。

## Slide 4: 顯示和計分：
在遊戲畫面上創建一個得分顯示區域，這個區域可以位於畫面的某個固定位置，例如屏幕的左上角或右上角。
可以使用遊戲開發庫（如Pygame）提供的文字繪製功能，在這個區域顯示玩家的得分。
提供重新開始遊戲的選項。

## Slide 5: 材料:
樹莓派 (Raspberry Pi)
電容式觸摸開關 TTP223B
心率感測器 MAX30102
適當的電線和連接器
適配器和電源供應器

## Slide 6: 硬體：
樹莓派 (Raspberry Pi)
觸控感測器模組 (TTP223B)
心率感測器模組 (MAX30102)
一個小螢幕 (可以是 LCD 或 OLED)

## Slide 7: 軟體:
Python 程式語言
Raspberry Pi 的 GPIO 庫
心率感測器的相關程式庫

## Slide 8: 基本的架構：
初始設置
遊戲開始
遊戲進行
遊戲結束

## Slide 9: 初始設置
  將觸控感測器模組連接到樹莓派的 GPIO 腳位。
  將心率感測器模組連接到樹莓派的 GPIO 腳位。
  安裝相關的 Python 程式庫。

## Slide 10: 遊戲開始
  啟動程式後，顯示遊戲開始畫面。
  等待使用者觸摸觸控感測器以開始遊戲。

## Slide 11: 遊戲進行
  每個循環中，檢查觸控感測器是否被觸摸。如果是，則讓恐龍跳躍。
  使用心率感測器讀取使用者的心率數據。心率越快，遊戲速度越快，難度越高。
  更新遊戲畫面，包括恐龍位置和障礙物位置。
  檢查是否發生碰撞。如果恐龍碰到障礙物，則遊戲結束。

## Slide 12: 遊戲結束
  顯示遊戲結束畫面，包括分數和選項重新開始遊戲。
  等待使用者的指示，可以選擇重新開始遊戲或結束程式。

## Slide 13: 連接觸控感測器（TTP223B） ：
將TTP223B模組的VCC引腳連接到樹莓派的3.3V引腳。
將TTP223B模組的OUT引腳連接到樹莓派的任何一個GPIO腳位（例如GPIO17）。
將TTP223B模組的GND引腳連接到樹莓派的GND引腳。

## Slide 14: 連接心率感測器（MAX30102） ：
將MAX30102模組的VCC引腳連接到樹莓派的3.3V引腳。
將MAX30102模組的GND引腳連接到樹莓派的GND引腳。
將MAX30102模組的SDA引腳連接到樹莓派的SDA引腳（GPIO2）。
將MAX30102模組的SCL引腳連接到樹莓派的SCL引腳（GPIO3）。

## Slide 15: 程式碼:
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import random
# 設置GPIO模式
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# 定義觸控感測器的引腳
TOUCH_PIN = 17
# 設置觸控感測器的引腳為輸入模式
GPIO.setup(TOUCH_PIN, GPIO.IN)
# 設置心率感測器的虛擬數據，這裡使用隨機數
def get_heart_rate():
return random.randint(60, 120)
# 定義小恐龍的類別
class Dinosaur:
def __init__(self):
self.y = 0
self.vel_y = 0
# 跳躍功能
def jump(self):
if self.y == 0:
self.vel_y = 10
# 更新小恐龍的位置
def update(self):
self.y += self.vel_y
self.vel_y -= 1
if self.y < 0:
self.y = 0
# 初始化小恐龍
dino = Dinosaur()
try:
while True:
# 讀取觸摸感測器的狀態
touch_state = GPIO.input(TOUCH_PIN)
# 如果觸摸感測器被觸摸，小恐龍跳躍
if touch_state == GPIO.HIGH:
dino.jump()
# 更新小恐龍的位置
dino.update()
# 獲取心率數據
heart_rate = get_heart_rate()
# 根據心率調整遊戲速度和難度
# 這裡只是一個示例，你可以根據具體需求調整遊戲邏輯
# 例如，根據心率增加障礙物的數量或移動速度
print("心率：", heart_rate)
# 等待一段時間，模擬遊戲的更新速度
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
# 程式結束時清理GPIO
GPIO.cleanup()

## Slide 16: 使用樹梅派和觸控感測器（TTP223B）的電容式觸控開關模組 和新率感測器MAX30102做出類似GOOGLE小恐龍遊戲，使用觸摸電容式觸控開關模組控制，觸摸跳,且根據心率感測控制速度難度的遊戲
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import random
# 設置GPIO模式
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# 定義觸控感測器的引腳
TOUCH_PIN = 17
# 設置觸控感測器的引腳為輸入模式
GPIO.setup(TOUCH_PIN, GPIO.IN)
# 設置心率感測器的虛擬數據，這裡使用隨機數
def get_heart_rate():
return random.randint(60, 120)
# 定義小恐龍的類別
class Dinosaur:
def __init__(self):
self.y = 0
self.vel_y = 0
# 跳躍功能
def jump(self):
if self.y == 0:
self.vel_y = 10
# 更新小恐龍的位置
def update(self):
self.y += self.vel_y
self.vel_y -= 1
if self.y < 0:
self.y = 0
# 初始化小恐龍
dino = Dinosaur()
try:
while True:
# 讀取觸摸感測器的狀態
touch_state = GPIO.input(TOUCH_PIN)
# 如果觸摸感測器被觸摸，小恐龍跳躍
if touch_state == GPIO.HIGH:
dino.jump()
# 更新小恐龍的位置
dino.update()
# 獲取心率數據
heart_rate = get_heart_rate()
# 根據心率調整遊戲速度和難度
# 這裡只是一個示例，你可以根據具體需求調整遊戲邏輯
# 例如，根據心率增加障礙物的數量或移動速度
print("心率：", heart_rate)
# 等待一段時間，模擬遊戲的更新速度
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
# 程式結束時清理GPIO
GPIO.cleanup()

## Slide 17
import pygame
from pygame.locals import *
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import smbus
# 初始化pygame
pygame.init()
# 設置遊戲視窗
WINDOW_WIDTH = 800
WINDOW_HEIGHT = 400
window = pygame.display.set_mode((WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT))
pygame.display.set_caption('Dino Jump Game')
# 初始化GPIO
TOUCH_PIN = 18
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(TOUCH_PIN, GPIO.IN)
# 初始化I2C接口
bus = smbus.SMBus(1)
MAX30102_ADDR = 0x57
# 定義一些顏色
WHITE = (255, 255, 255)
BLACK = (0, 0, 0)
# 定義小恐龍的初始位置和速度
dino_x = 100
dino_y = WINDOW_HEIGHT - 50
dino_vel_y = 0
# 定義障礙物的初始位置和速度
obstacle_x = WINDOW_WIDTH
obstacle_y = WINDOW_HEIGHT - 50
obstacle_vel_x = -5
# 主遊戲循環
running = True
while running:
window.fill(WHITE)
# 監聽觸控感測器觸摸事件
if GPIO.input(TOUCH_PIN):
dino_vel_y = -10
# 讀取心率感測器的數值，這裡只是一個示例，實際根據你的硬體和需求進行修改
try:
data = bus.read_i2c_block_data(MAX30102_ADDR, 0x00, 6)
heart_rate = data[3]
# 根據心率調整遊戲速度和難度
obstacle_vel_x = -5 - heart_rate * 0.1
except:
# 如果讀取失敗，使用預設值
obstacle_vel_x = -5
# 更新小恐龍的位置
dino_y += dino_vel_y
dino_vel_y += 1
if dino_y >= WINDOW_HEIGHT - 50:
dino_y = WINDOW_HEIGHT - 50
dino_vel_y = 0
# 更新障礙物的位置
obstacle_x += obstacle_vel_x
if obstacle_x <= 0:
obstacle_x = WINDOW_WIDTH
# 繪製小恐龍和障礙物
pygame.draw.rect(window, BLACK, (dino_x, dino_y, 50, 50))
pygame.draw.rect(window, BLACK, (obstacle_x, obstacle_y, 50, 50))
pygame.display.update()
# 監聽退出事件
for event in pygame.event.get():
if event.type == QUIT:
running = False
# 退出遊戲
pygame.quit()
GPIO.cleanup()